# Тема урока: «Тепловые двигатели" (8 класс)

Цели:

- Образовательная: сформировать представления о принципах работы тепловых двигателей, их коэффициенте полезного действия; влиянии двигателей на окружающую среду

- Развивающая: развитие критического мышления, умения анализировать и формулировать выводы;

- Воспитательная: содействовать формированию у учащихся умения осознавать собственную учебную деятельность, осуществлять самоконтроль.

Тип урока: урок изучения новых знаний

Оборудование: мультимедийный комплект, модель двигателя внутреннего сгорания.

Дополнительное программное обеспечение: компьютерные модели двухтактного и четырехтактного тепловых двигателей.

ХОД УРОКА

- Организационный момент урока

II. Актуализация знаний

III. Изучение нового материала

- Тепловые двигатели

Люди научились использовать энергию, запасенную в топливе: первоначально тепловую, а затем, в 17 веке, стали превращать ее в механическую. Это был огромный шаг в развитии техники: появились паровоз, паровые мельницы, автомобиль…

Устройство, позволяющее превращать внутреннюю энергию топлива  в механическую называли тепловым двигателем.

Рассмотрим модель теплового двигателя:

Таким образом, в любом тепловом двигателе должны быть: рабочее тело, нагреватель и холодильник, для возвращения системы в исходное состояние.

- КПД теплового двигателя

Из курса 7 класса известно, что КПД это отношение полезной работы к затраченной. Если перейти на язык энергии, то это отношение энергии, которая была затрачена с пользой, ко всей затраченной энергии. Из закона сохранения энергии следует:

η – КПД тепловой машины.

Двигатель внутреннего сгорания – тепловой двигатель, в котором топливо сгорает внутри самого двигателя.

- Двухтактный двигатель:

Демонстрационный виртуальный эксперимент, объяснение устройства и принципа действия двухтактного двигателя.

Скриншоты программы:

- Четырехтактный двигатель:

Устройство двигателя, рассказ об основных узлах:

Демонстрация учебного фильма: действующая модель четырехтактного двигателя (без комментариев по ходу демонстрации).

Скриншоты фильма:

Демонстрационный виртуальный эксперимент, учащиеся самостоятельно формулируют принцип действия четырехтактного двигателя (при необходимости учитель уточняет и помогает).

Скриншоты программы:

- Дискуссия «Влияние двигателей на окружающую среду».

IV. Итоги урока, запись домашнего задания.

# Text boxes

Газ – рабочее тело

Aпол

p